## Slide 1: RASPBERRY PI LIBRARIES PROGRAMACIÓN I – 22.06
DISPLAY
JOYSTICK
AUDIO

## Slide 2: DISPLAY (MATRIZ DE LEDS)
La librería que usaremos para la matriz de LEDs se llama disdrv. Ustedes cuentan con el código objeto (disdrv.o) y con el header (disdrv.h).
La matriz de LEDs es de 16 x 16. Es importante tener en cuenta que el origen (0,0) está el extremo superior izquierdo.
En el header están definidas algunas constantes de interés, como los valores máximo y mínimo de las coordenadas x e y.
En disdrv.h pueden ver que la librería proporciona cuatro funciones.

## Slide 3: void disp_init(void);
Sirve para inicializar el display.
Debe ser llamada únicamente una vez antes de empezar a usarlo.
Ejemplo: disp_init();

## Slide 4: void disp_clear(void);
Permite, al mismo tiempo, borrar todo el contenido del buffer y apagar todos los LEDS
Nota: en el buffer se van almacenando los cambios hechos con disp_write().
Ejemplo: disp_clear();

## Slide 5: void disp_write(dcoord_t coord, dlevel_t val);
Prende o apaga (según val) el LED indicado en coord.
dcoord_t es una estructura que contiene las coordenadas x e y.
dlevel_t tiene dos valores posibles: D_OFF o D_ON, para apagado o prendido.
disp_write() escribe en el buffer. Por lo tanto, las llamadas a disp_write() no se ven automáticamente en el display. Para eso debemos usar disp_update().
Ejemplo: dcoord_t myPoint = {1,5};
disp_write(myPoint, D_ON);

## Slide 6: void disp_update(void);
Actualiza el display con el contenido del buffer.
Notemos que con múltiples llamadas a disp_write() podemos modificar muchos LEDS y luego mostrar el resultado con una llamada a disp_update().
Ejemplo: disp_update();

## Slide 7: Ejemplo: testDisp
testDisp enciende todo el display, de a un LED, y por filas.
Usen este ejemplo para probar que el display funciona correctamente.

## Slide 8: JOYSTICK
La librería para el joystick es joydrv. Ustedes cuentan con el código objeto (joydrv.o) y con el header (joydrv.h).
El joystick se puede mover en el plano xy. Las coordenadas van entre JOY_MAX_NEG (-127) y JOY_MAX_POS (128), constantes útiles y definidas en el header.
Además, tiene un interruptor (switch), que se activa al presionarlo.
En joydrv.h pueden ver que la librería proporciona cuatro funciones.

## Slide 9: void joy_init(void);
Sirve para inicializar el joystick.
Por lo tanto, debe llamarse únicamente una vez antes de empezar a usarlo.
Ejemplo: joy_init();

## Slide 10: void joy_update(void);
Cuando se llama se miden las coordenadas del joystick en ese momento.
Luego podemos obtener esas coordenadas usando joy_get_coord() o joy_get_switch().
Ejemplo: joy_update();

## Slide 11: jcoord_t joy_get_coord(void);
Devuelve las coordenadas del joystick medidas en la última llamada a joy_update().
La estructura jcoord_t contiene las coordenadas x e y para el joystick. No confundir con el tipo de datos dcoord_t que se usa para las coordenadas en el display.
Ejemplo: jcoord_t myCoords;
myCoords = joy_get_coord();

## Slide 12: jswitch_t joy_get_switch(void);
Devuelve el estado del switch medido en la última llamada a joy_update().
jswitch_t tiene dos valores posibles: J_NOPRESS o J_PRESS.
Ejemplo: jswitch_t mySwitch;
mySwitch = joy_get_switch();

## Slide 13: Ejemplo: testJoy
testJoy imprime las coordenadas del joystick. Termina cuando se presiona el switch.
Usen este ejemplo para probar que el joystick funciona correctamente.

## Slide 14: AUDIO
La librería que usamos para el audio se llama libaudio. Ustedes cuentan con el código objeto (libaudio.o) y el header (libaudio.h).
Permite reproducir audio de forma no bloqueante. Los archivos deben ser .wav.
En libaudio.h pueden ver que la librería proporciona seis funciones.

## Slide 15: int init_sound(void);
Inicializa la librería. Por lo tanto, debe llamarse una sola vez al principio.
Ejemplo: init_sound();

## Slide 16: int set_file_to_play(const char *music_path);
Abre el archivo a reproducir indicado por music_path (no lo reproduce).
Recordemos que el formato de audio debe ser .wav.
Ejemplo: char mySong[] = “song.wav”;
set_file_to_play(mySong);

## Slide 17: int play_sound(void);
Inicia la reproducción del archivo de audio. Como ya dijimos, no es bloqueante.
Ejemplo: play_sound();

## Slide 18: int pause_sound(void);
Pausa la reproducción del archivo de audio.
Ejemplo: pause_sound();

## Slide 19: int stop_sound(void);
Se detiene la reproducción del archivo de audio y se cierra el mismo.
Se usa para terminar la reproducción.
Ejemplo: stop_sound();

## Slide 20: int player_status(void);
Devuelve el estado del sistema. Hay seis estados posibles:
  NO_INIT: sistema no inicializado -no se invocó init_sound()-.
  READY: sistema inicializado, listo para usar.
  STOPPED: archivo de audio listo para ser reproducido.
  PLAYING: reproduciendo audio.
  PAUSED: reproducción pausada.
  FINISHED: el archivo terminó de ser reproducido.

## Slide 21: Ejemplo: testAudio
testAudio reproduce el soundtrack de Mario Bros por un minuto.
Usen este ejemplo para probar que el audio funciona correctamente.